SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Maksymalna moc filtracji	4000 m3/h	8000 m3/h
Wydajność filtracyjna	1 440 000 m3/m-c	2 880 000 m3/m-c
Parametry wydajności filtra
Skuteczność dla PM03	45%	45%
Skuteczność dla PM2,5	75%	75%
Skuteczność dla PM10	90%	90%
Skuteczność NO2	80%	80%
Pojemność filtra	3,5 kg	5 kg
Żywotność filtra	12 m-cy (max 3,5 kg)	12 m-cy (max 5 kg)
Parametry techniczne pracy
Tryby pracy	12/24 v 24/24 v indywidualny	12/24 v 24/24 v indywidualny
Sterowanie - tryby pracy	8 v 16 trybów pracy	8 v 16 trybów pracy
Temperatura pracy (°C)	od -20 do +80	od -20 do +80
Ciśnienie (Pa)	160	170
Głośność (dB(A))	68	74
Obroty (rpm)	1350	1350
Prąd (A)	0,85	1,49
Moc (W)	185	320
Pobór Moc (kWh) / rok	810 (12/24)	1400 (12/24)
Zasilanie	230V,50 HZ	230V, 50 Hz
Pojemność kondensatora (μF/V)	6 uF, 450 V	6 uF, 450 V
Klasa szczelności	IP 55	IP 55
gwarancja:	48 m-ce	48 m-ce
Waga urządzenia	70 kg	75 kg
Wymiary w cm (wys x szer x dł)	300 x 75 x 75	300 x 75 x 75